## Slide 1
转换程序（重构）

## Slide 2
物理结构
基于Modbus协议的电力数据监测与分析系统

## Slide 3
系统配置：记录施工详情
不同配电站 实际的设备安装情况可能不同，现场施工人员习惯用表格文件记录详细的施工情况：
1.设备数量、类型
2.设备安装位置
3.设备对应关系
4.寄存器配置
因此 要 利用表格文件的 内容 按照配置要求 转换为系统的配置 输入
配置内容包括：
1.设备链
2.采集指令
3.解析指令
4.数据库配置
5.展示配置

## Slide 4
表格文件名 | 工作簿名 | 数据项
施工记录表 | 采集服务器 | 采集服务器唯一ID
 |  | 设备类型
 |  | 设备安装位置
 |  | 设备管理配电室
 |  | IP地址
 |  | 端口号
 | 集中器 | 集中器唯一ID
 |  | 集中器型号
 |  | 接入方式
 |  | 隶属的通信管理机编号
 |  | 通信协议(modbusTCP/modbusRTU)
 |  | 串口编号
 |  | 波特率
 |  | 数据位
 |  | 校验位
 |  | 停止位
 |  | 流控
 |  | 从站地址
 | 传感器和集中器对照及相对位置 | ...
 | ... | ...
集中器型号表 | 集中器类型1 | 读取全部数据需要几次
 |  | 参数分段序号
 |  | 功能码
 |  | 寄存器起始地址
 |  | 寄存器数量
 |  | 数据含义
 |  | 数据类型
 |  | 单个数据占据的寄存器数量
 |  | 倍率
 |  | 参数B
 | 集中器类型... | ...
电力仪表型号表 | ... | ...
传感器型号表 | ... | ...
系统配置：表格文件

## Slide 5
表格文件
TXT配置文件
系统配置生成器
系统配置要求
配置生成器（转换程序）
系统初始化配置
1.设备链接配置
2.数据库配置
3.请求与解析指令
4.展示配置

## Slide 6
dev_link.txt | + 设备链ID + 隶属的PC编号 + 通信协议 + 接入方式 + [ 通信管理机编号+ 通信管理机通道号+ 集中器数量+ 1{集中器ID}]
dpu_list.txt | +通信管理机编号 + C端/S端 + 通道数量 + {串口编号/IP地址/端口}
concentrator_list.txt | 测温集中器ID或电力仪表ID + 串口编号 + 波特率 + 数据位 + 校验位 + 停止位 + 流控 + 从站地址 + 读取全部数据需要几次 + {分段序号/+ 功能码/寄存器起始地址/寄存器数量}
sensor_dev_list.txt | +电力仪表ID或测温传感器ID + 电力仪表ID或测温集中器ID + 数据数量 + {Item序号/寄存器地址/单个数据占据的寄存器数量/倍率/数据类型}
insertsensorinfo.sql | ---------
createadvancetable.sql | 
autodeletedata.sql | 
配置文件以及内容

## Slide 7
功能模块
现在 没有实现 配置文件格式的输入，之前的办法就是一旦配置文件的内容有改动，就要修改代码

## Slide 8
领域模型

## Slide 9
E-R

## Slide 10
实体类

## Slide 11
业务类

## Slide 12
业务类：生成设备链配置文件举例
重构的重点在于：如何输入配置格式（配置文件的名字以及内容）
可选择的方式：
1.拖拽式，Swing ，JavaGUI工具包。
2.表单式，web 下拉框组合输入框
我看了一下，vue有拖拉组件的例程

## Slide 13
业务类：
ReadFormFile //读取表格文件
+ReturnTable(文件路径，开始行，sheetName):String table[][];
施工记录 ConstructionRecord
-HashMap<int acquisitionServerID, AcquisitionServer acquisitionServer>
+getAcquisitionServer( int acquisitionServerID ):AcquisitionServer
集中器型号 ConcentratorModel
+getInstrumentModelByName() //通过仪器型号 名字 获得集中器
电力仪表型号 PowerMeterModel
+getInstrumentModelByName() //通过仪器型号 名字 获得电力仪表
传感器型号 SensorModel
+getSensorModelByName() //通过仪器型号 名字 获得电力仪表
实体类：
AcquisitionServer //采集服务器
-HashMap<int communicationManagementID, CommunicationManagement communicationManagement>
+getCommunicationManagement( int communicationManagementID ):CommunicationManagement
CommunicationManagement//通信管理机
-HashMap<int concentratorID,Concentrator concentrator>
+getConcentrator(int concentratorID ):Concentrator
Concentrator//集中器 PowerMeter Concentrator
-HashMap<int realDataStartAddress,Sensor sensor>
+getSensor(int realDataStartAddress):Sensor
Sensor //传感器 PowerSensor TemperatureSensor
RegisterSegment //寄存器段
DataItem // 数据项